Приложение № 5

к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Буйский район, д. Шушкодом, ул. Центральная, д.2.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 2-х этажный жилой дом |
| 2 | Местоположение | Костромская область, Буйский район, д. Шушкодом, ул. Центральная, д. 2 |
| 3 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Стадийность | Строительные работы |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. Подрядчик выполняет работы с использованием своего оборудовании, инструментов и из своего материала, гарантируя их надлежащее качество и возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации согласно ПОС и ППР. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |
| 9 | Сроки производства работ (количество календарных дней) | Не более 40 календарных дней |
| 10 | Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ | 475280 рублей |

1.  Технические условия и требования

1. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Буйский район, д. Шушкодом, ул. Центральная, д.2.

2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. до 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту фасада с деталировкой узлов.

Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.

- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

- Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок, не позднее 7 календарных дней с момента подписания договора Заказчиком.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту мягкой кровли

| №№ п.п. | Описание дефектов по конструктивным элементам, помещениям и пр. | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мелкие трещины стен, продуваемость и промерзание стен, выветривание швов | Ремонт кирпичной кладки | м2 | 23.16 |
|  |  | Заполнение бетоном оголенной арматуры на балконных плитах | м3 | 0.2 |
|  |  | Улучшенная штукатурка фасадов | м2 | 492.41 |
|  |  | Огрунтовка фасада | м2 | 492.41 |
|  |  | Перхлорвиниловая окраска фасада | м2 | 492.41 |
| 2 | Замена покрытия козырьков над входами | Разборка покрытия козырьков над входами 2 шт. 3х1,2м. Металл оцинкованный | м2 | 7.2 |
|  |  | Установка покрытия козырьков над входами 2 шт. 3х1,2м. Металл оцинкованный | м2 | 7.2 |
| 3 | Требуется замена отливов на окнах | Замена отливов на окнах | м.п | 47.6 |
| 4 | Устройство обделок на балконах | Устройство обделок на балконах | м2 | 10 |
| 5 | Разбиты окна подъезда рамы сгнили | Разборка деревянных заполнений оконных в подъездах 2 шт. | м2 | 5.72 |
|  |  | Установка оконного блока ПВХ | м2 | 5.72 |
|  |  | Установка подоконной доски ПВХ | м2 | 2.6 |
|  |  | Облицовка оконных откосов пластиком | м2 | 1.37 |
| 6 | Требуется замена старых дверей на металлические | Демонтаж деревянных дверей | м2 | 5.46 |
|  |  | Установка металлической двери | м2 | 5.46 |
|  |  | Установка доводчика | шт | 2 |
| 7 | Штукатурка на цокольной части частично отпала мелкие трещины | Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 32.92 |
|  |  | Огрунтовка поверхности цоколя | м2 | 32.92 |
|  | Устройство отмостки | Перхлорвиниловая окраска поверхности цоколя | м2 | 32.92 |
| 8 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 19.60 |
|  |  | Устройство щебеночного основания толщ. 100 мм | м3 | 9.80 |
|  |  | Устройство песчаного основания толщ. 100 мм | м3 | 9.80 |
|  |  | Устройство отмостки из бетона толщ. 100 мм | м3 | 9.80 |
|  |  | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов | м2 | 578.46 |
|  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 7.40 |
|  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 7.40 |

4.  Материалы:

- Все используемые для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны быть качественными, новыми (не бывшими ранее в эксплуатации, выпущенные не ранее 2013 года) и должны быть разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, которые передаются заказчику до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов, изделий и конструкций.

До начала использования на объекте материалов Подрядчик предоставляет их к осмотру Заказчиком на предмет соответствия ГОСТам, ТУ совместно с паспортами и сертификатами. Применение материалов, не соответствующих ГОСТам, ТУ, не имеющих паспортов, сертификатов не допускается.

| №п/п | Наименование товара | Максимальные и (или) минимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Раствор кладочный цементно-известковый | Раствор готовый кладочный цементно-известковый не ниже марки 50 | Прочность кладочного раствора при сжатии в возрасте 28 суток 50 кгс/см2 |
| 2 | Кирпич | Кирпич силикатный прочностью не ниже 100 кг/см2, по морозостойкости не менее 25 циклов, водопоглащение не более 5% | Кирпич силикатный одинарный марки 100, размером 250х120х65 мм |
| 3 | Грунтовка | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и влажности 65 %, ч, не более 1; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, не менее 14с.; массовая доля нелетучих веществ, не менее 28%; водородный показатель (рН), не менее 7; Адгезия в пределах 1-2 баллов. Эластичность плёнки при изгибе не более 3 мм. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 12часов. | После высыхания грунтовки должен образовывать однородную поверхность; цвет покрытия бесцветный; |
| 4 | Краска | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм. (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) °С, не менее 20 с.; Массовая доля нелетучих веществ 50-60%; рН краски -7,5-9,5; Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65+5) %, не более 1ч.; Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20+2) °С, не менее 48 часов; смываемость пленки, не более, 3,5 г/м². | Внешний вид краски однородный масса без посторонних включений; цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета |
| 5 | Сталь оцинкованная | Толщина 0,55мм |  |

5. Качество работ:

Выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной документации согласно требованиям ТК 46-03; СНиП 3.04.01-87.

Необходимо использовать товары, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Подрядчик еженедельно обязан предоставлять Заказчику в электронном виде (на электронную почту) фотоотчет с письменными пояснениями о ходе выполнения работ.

Требования по выполнению сопутствующих работ: при выявлении необходимости выполнения дополнительных работ, без которых эксплуатация здания будет невозможна, Подрядчик обязан выполнить их своими силами и средствами.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото фиксацией состояния.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-хдневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль: контролирующие органы и Подрядчик не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.