| Стройка: | Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 34 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 34 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 34 |
| Сметная стоимость: | 348.06 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 7.88 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 61.40 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. ФАСАД |
| 1. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 13.9118 | 1 121.36 | 33.26 | 15 600 | 3 969 | 463 | 40.6985 | 566.18939 |
|  |  |  | 285.29 | 5.41 |  |  | 75 | 0.4945 | 6.8793851 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 2. | ТЕРр 53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (из угловой стали 125*125*10), 1 т металлоконструкций перемычек | 0.6112 | 12 864.32 | 75.89 | 7 863 | 880 | 46 | 190.762 | 116.59373 |
|  |  |  | 1 440.25 | 4.76 |  |  | 3 | 0.5405 | 0.3303536 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0761:[ М-(7776.87=7477.76*1.04) ] |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 201-0778:[ М-(10054.06=9667.37*1.04) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 3. | ТЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная перемычки, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0416 | 5 598.98 | 73.59 | 233 | 57 | 3 | 171.85888 | 7.1493292 |
|  |  |  | 1 380.03 | 20.74 |  |  | 1 | 2.07 | 0.086112 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 4. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП 1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0416 | 278.04 | 13.47 | 12 | 3 | 1 | 7.7247225 | 0.3213485 |
|  |  |  | 72.00 | 0.13 |  |  |  | 0.014375 | 0.000598 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15*1.1 |
| 5. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) ОП 1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0832 | 321.35 | 8.87 | 27 | 4 | 1 | 5.5716925 | 0.4635648 |
|  |  |  | 44.24 | 0.13 |  |  |  | 0.014375 | 0.001196 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15*1.1 |
| 6. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 14.7323 | 178.97 |  | 2 637 | 2 637 |  | 26.243 | 386.61975 |
|  |  |  | 178.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 7. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя, 100 м2 | 1.1669 | 178.97 |  | 209 | 209 |  | 26.243 | 30.622957 |
|  |  |  | 178.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 8. | ТЕРр 61-22-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 2.2069 | 7 545.41 | 3.48 | 16 652 | 11 339 | 8 | 631.9825 | 1394.7222 |
|  |  |  | 5 138.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 9. | ТССЦ 509-9900 Строительный мусор, т | 28.2483 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 14.8178 | 1 655.89 | 82.69 | 24 537 | 11 695 | 1 225 | 93.7388 | 1389.0028 |
|  |  |  | 789.28 | 43.87 |  |  | 650 | 3.99625 | 59.215633 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 11. | ТЕР 15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.1669 | 5 598.98 | 73.59 | 6 533 | 1 610 | 86 | 171.85888 | 200.54212 |
|  |  |  | 1 380.03 | 20.74 |  |  | 24 | 2.07 | 2.415483 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 12. | ТЕРр 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 6.814 | 348.52 | 30.42 | 2 375 | 254 | 207 | 4.9335 | 33.616869 |
|  |  |  | 37.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (1981.48+96.86+26.28+166.7)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 13. | ТЕРр 62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 6.814 | 1 010.05 | 2.10 | 6 883 | 1 380 | 14 | 27.14 | 184.93196 |
|  |  |  | 202.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 14. | ТЕРр 62-26-4 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.814 | 1 077.38 | 112.93 | 7 341 | 863 | 770 | 16.7785 | 114.3287 |
|  |  |  | 126.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 15. | ТЕР 15-04-012-01 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 18.1916 | 1 598.22 | 14.91 | 29 074 | 2 749 | 271 | 19.030775 | 346.20025 |
|  |  |  | 151.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 16. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 26.9018 | 773.23 | 8.35 | 20 801 | 11 685 | 225 | 57.52875 | 1547.6269 |
|  |  |  | 434.35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 140 777 | 49 334 | 3 320 |  | 6318.9319 |
|  |  |  |  |  |  |  | 753 |  | 68.928761 |
|  | Раздел 2. ОKHА |
| 17. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (О-5), 100 м2 | 0.0144 | 1 453.87 | 230.73 | 21 | 18 | 3 | 172.76 | 2.487744 |
|  |  |  | 1 223.14 | 78.56 |  |  | 1 | 7.74 | 0.111456 |
| 18. | ТЕР 46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (закладка оконных блоков О-5), 1 м3 | 0.36 | 900.56 | 2.13 | 324 | 38 | 1 | 14.63 | 5.2668 |
|  |  |  | 104.60 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (О-4), 100 м2 | 0.0675 | 1 453.87 | 230.73 | 98 | 83 | 16 | 172.76 | 11.6613 |
|  |  |  | 1 223.14 | 78.56 |  |  | 5 | 7.74 | 0.52245 |
| 20. | ТЕР 10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (О-4), 100 м2 проемов | 0.0675 | 12 691.43 | 614.70 | 857 | 122 | 41 | 235.635 | 15.905363 |
|  |  |  | 1 802.61 | 26.79 |  |  | 2 | 2.64 | 0.1782 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
| 21. | С999-01 Окно пластиковое (О-4), шт. | 5 | 689.39 |  | 3 447 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4889/1.18/6.01 |
| 22. | ТЕР 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (О-6 и О-1), 100 м2 | 0.1728 | 1 565.59 | 230.73 | 271 | 231 | 40 | 188.54 | 32.579712 |
|  |  |  | 1 334.86 | 78.56 |  |  | 14 | 7.74 | 1.337472 |
| 23. | ТЕР 10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (О-6), 100 м2 проемов | 0.0648 | 13 152.56 | 705.99 | 852 | 128 | 46 | 258.819 | 16.771471 |
|  |  |  | 1 979.97 | 26.79 |  |  | 2 | 2.64 | 0.171072 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
| 24. | С999-02 Окно пластиковое (О-6), шт. | 4 | 1 217.89 |  | 4 872 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =8637/1.18/6.01 |
| 25. | ТЕР 10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (О-1), 100 м2 проемов | 0.108 | 10 198.64 | 597.14 | 1 101 | 170 | 64 | 205.8408 | 22.230806 |
|  |  |  | 1 574.68 | 10.05 |  |  | 1 | 0.99 | 0.10692 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
| 26. | С999-02 Окно пластиковое (О-1), шт. | 4 | 2 321.55 |  | 9 286 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =16464/1.18/6.01 |
| 27. | ТССЦпг 03-02-03-015 Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км (1 м2 - 35,2 кг), 1 т груза | 0.8459 | 41.28 | 41.28 | 35 |  | 35 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.62 |
| 28. | ТЕР 10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м | 0.171 | 5 921.81 | 40.50 | 1 013 | 38 | 7 | 29.5044 | 5.0452524 |
|  |  |  | 220.10 | 1.07 |  |  |  | 0.105 | 0.017955 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
| 29. | ТССЦ 101-2911 Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м | 17.1 | 310.88 |  | 5 316 |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.2471 | 11 671.59 | 66.22 | 2 884 | 456 | 16 | 229.7286 | 56.765937 |
|  |  |  | 1 844.72 | 1.22 |  |  |  | 0.12 | 0.029652 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
| 31. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (на окнах и поясах здания), 100 м труб и покрытий | 4.0667 | 62.26 | 0.20 | 253 | 252 | 1 | 9.1 | 37.00697 |
|  |  |  | 62.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
| 32. | ТССЦ 509-9900 Строительный мусор, т | 0.488 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (на окнах и поясах здания), 100 м2 покрытия | 3.6438 | 7 117.06 | 34.13 | 25 933 | 4 230 | 124 | 155.595 | 566.95706 |
|  |  |  | 1 160.75 | 3.54 |  |  | 13 | 0.3 | 1.09314 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ] |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 101-3741:[ М-(5802.89=9435.60*0.615) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 56 563 | 5 766 | 394 |  | 772.67842 |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 3.568317 |
|  | Раздел 3. ДВЕРИ |
| 34. | ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.1536 | 966.41 | 230.73 | 148 | 113 | 35 | 103.91 | 15.960576 |
|  |  |  | 735.68 | 78.56 |  |  | 12 | 7.74 | 1.188864 |
| 35. | ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 15.36 | 80.20 | 27.56 | 1 232 | 441 | 423 | 3.312 | 50.87232 |
|  |  |  | 28.72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15 |
| 36. | ТССЦ 203-8133 Дверь металлическая двупольная, размером 1600х2100 мм, шт. | 3 | 5 656.79 |  | 16 970 |  |  |  |  |
| 37. | ТССЦ 203-8133 Дверь металлическая двупольная, размером 1600х3300 мм, шт. | 1 | 5 656.79 |  | 5 657 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 24 007 | 554 | 458 |  | 66.832896 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1.188864 |
|  | Раздел 4. КРЫЛЬЦО |
| 38. | ТЕР 10-01-052-04 Разборка козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции | 17.4 | 32.46 | 1.33 | 565 | 542 | 23 | 3.92 | 68.208 |
|  |  |  | 31.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
| 39. | ТЕР 09-03-014-01 Монтаж металлических элементов козырька (из уголка 40*4), 1 т конструкций | 0.0678 | 1 488.04 | 634.37 | 101 | 43 | 43 | 83.6878 | 5.6740328 |
|  |  |  | 640.21 | 65.08 |  |  | 4 | 5.49125 | 0.3723068 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 40. | ТССЦ 201-0778 Металлические элементы козырька, т | 0.0678 | 9 667.37 |  | 655 |  |  |  |  |
| 41. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП 1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0441 | 278.04 | 13.47 | 12 | 3 | 1 | 7.7247225 | 0.3406603 |
|  |  |  | 72.00 | 0.13 |  |  |  | 0.014375 | 0.0006339 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15*1.1 |
| 42. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) ОП 1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0881 | 321.35 | 8.87 | 28 | 4 | 1 | 5.5716925 | 0.4908661 |
|  |  |  | 44.24 | 0.13 |  |  |  | 0.014375 | 0.0012664 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15*1.1 |
| 43. | ТЕРр 58-14-6 Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали, 100 м2 покрытия | 0.174 | 1 470.97 | 124.71 | 256 | 170 | 22 | 126.2355 | 21.964977 |
|  |  |  | 978.33 | 23.93 |  |  | 4 | 2.3575 | 0.410205 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9351 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 44. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.0752 | 9 435.60 |  | 710 |  |  |  |  |
| 45. | ТЕР 46-04-001-02 Разборка бетонного крыльца (частично), 1 м3 | 0.4718 | 417.98 | 332.51 | 197 | 40 | 157 | 11.0285 | 5.2032463 |
|  |  |  | 85.47 | 28.74 |  |  | 14 | 3.266 | 1.5408988 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 46. | ТЕР 09-03-014-01 Монтаж металлических элементов крыльца (из уголка 30*4), 1 т конструкций | 0.0468 | 1 488.04 | 634.37 | 70 | 30 | 30 | 83.6878 | 3.916589 |
|  |  |  | 640.21 | 65.08 |  |  | 3 | 5.49125 | 0.2569905 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 47. | ТССЦ 201-0778 Металлические элементы крыльца, т | 0.0468 | 9 667.37 |  | 452 |  |  |  |  |
| 48. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ОП 1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0304 | 278.04 | 13.47 | 8 | 2 |  | 7.7247225 | 0.2348316 |
|  |  |  | 72.00 | 0.13 |  |  |  | 0.014375 | 0.000437 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15*1.1 |
| 49. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) ОП 1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0608 | 321.35 | 8.87 | 20 | 3 | 1 | 5.5716925 | 0.3387589 |
|  |  |  | 44.24 | 0.13 |  |  |  | 0.014375 | 0.000874 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15*1.1 |
| 50. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз крыльца, 100 м2 покрытия | 0.0944 | 74.72 | 1.62 | 7 | 7 |  | 8.662375 | 0.8177282 |
|  |  |  | 72.94 | 0.14 |  |  |  | 0.014375 | 0.001357 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 51. | ТССЦ 101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг | 1.2272 | 13.58 |  | 17 |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из тротуарной плитки, 100 м2 покрытия | 0.0944 | 2 262.39 | 202.90 | 214 | 114 | 19 | 158.40905 | 14.953814 |
|  |  |  | 1 211.83 | 57.87 |  |  | 5 | 6.06625 | 0.572654 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0287:[ М-(6847.26=67.13*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 53. | ТССЦ 403-8815 Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм, м2 | 9.6288 | 69.91 |  | 673 |  |  |  |  |
| 54. | ТЕР 07-05-016-04 Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения | 0.067 | 15 626.31 | 347.63 | 1 047 | 33 | 23 | 60.372125 | 4.0449324 |
|  |  |  | 496.86 | 5.55 |  |  |  | 0.54625 | 0.0365988 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 55. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) ОП 1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0371 | 321.35 | 8.87 | 12 | 2 |  | 5.5716925 | 0.2067098 |
|  |  |  | 44.24 | 0.13 |  |  |  | 0.014375 | 0.0005333 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15*1.1 |
| 56. | ТЕР 46-04-001-02 Разборка бетонного крыльца (перед входом в подъезд), 1 м3 | 1.452 | 417.98 | 332.51 | 607 | 124 | 483 | 11.0285 | 16.013382 |
|  |  |  | 85.47 | 28.74 |  |  | 42 | 3.266 | 4.742232 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 57. | ТЕР 06-01-001-15 Устройство бетонного крыльца, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0145 | 56 202.60 | 2 487.98 | 815 | 17 | 36 | 154.49445 | 2.2401695 |
|  |  |  | 1 152.53 | 328.91 |  |  | 5 | 27.945 | 0.4052025 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0023:[ М-(48552.00=476.00*102) ] |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 401-0026:[ М-(52020.00=510.00*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 58. | ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок (из сетки 100*100 диаметром 6 мм), 1 т | 0.0215 | 6 918.23 | 51.64 | 149 | 3 | 1 | 16.7164 | 0.3594026 |
|  |  |  | 129.55 | 2.72 |  |  |  | 0.23 | 0.004945 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(5853.40=5853.40*1) ] |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 204-0069:[ М-(6480.00=6480.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 59. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз крыльца, 100 м2 покрытия | 0.0484 | 74.72 | 1.62 | 4 | 4 |  | 8.662375 | 0.419259 |
|  |  |  | 72.94 | 0.14 |  |  |  | 0.014375 | 0.0006958 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 60. | ТССЦ 101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг | 0.6292 | 13.58 |  | 9 |  |  |  |  |
| 61. | ТЕР 11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из тротуарной плитки (у входов в подъезд), 100 м2 покрытия | 0.0484 | 2 262.39 | 202.90 | 109 | 59 | 10 | 158.40905 | 7.666998 |
|  |  |  | 1 211.83 | 57.87 |  |  | 3 | 6.06625 | 0.2936065 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0287:[ М-(6847.26=67.13*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 62. | ТССЦ 403-8815 Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм, м2 | 4.9368 | 69.91 |  | 345 |  |  |  |  |
| 63. | ТЕРр 61-9-1 Ремонт штукатурки крылец, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1071 | 4 575.10 | 40.79 | 490 | 315 | 4 | 374.785 | 40.139474 |
|  |  |  | 2 938.32 | 13.89 |  |  | 1 | 1.3685 | 0.1465664 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 64. | ТССЦ 509-9900 Строительный мусор, т | 0.9104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ТЕРр 62-26-4 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1071 | 1 077.38 | 112.93 | 115 | 14 | 12 | 16.7785 | 1.7969774 |
|  |  |  | 126.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 7 687 | 1 529 | 866 |  | 195.03081 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 |  | 8.7880037 |
|  | Раздел 5. ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА |
| 66. | ТЕРр 58-10-1 Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.2 | 6 282.99 | 12.42 | 1 257 | 63 | 2 | 42.32 | 8.464 |
|  |  |  | 315.71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 67. | ТЕРр 58-10-3 Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.05 | 3 759.43 | 7.64 | 188 | 27 |  | 73.485 | 3.67425 |
|  |  |  | 548.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 68. | ТЕРр 58-10-5 Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.02 | 3 767.79 | 7.64 | 75 | 9 |  | 61.065 | 1.2213 |
|  |  |  | 455.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 69. | ТЕРр 58-22-1 Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.05 | 810.55 | 0.95 | 41 | 16 |  | 43.47 | 2.1735 |
|  |  |  | 310.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 70. | ТССЦ 509-9900 Строительный мусор, т | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.05)*0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 1 561 | 115 | 2 |  | 15.53305 |
|  | Раздел 6. ОТМОСТКА |
| 71. | ТЕР 01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.6257 | 1 064.30 |  | 666 | 666 |  | 156.055 | 97.643614 |
|  |  |  | 1 064.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |
| 72. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 20.857 | 149.17 | 41.79 | 3 111 | 710 | 872 | 4.509725 | 94.059334 |
|  |  |  | 34.05 | 3.80 |  |  | 79 | 0.43125 | 8.9945813 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 73. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 20.857 | 325.00 | 77.52 | 6 778 | 797 | 1 617 | 4.932925 | 102.88602 |
|  |  |  | 38.23 | 6.96 |  |  | 145 | 0.790625 | 16.490066 |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
| 74. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство отмостки из бетона, 1 м3 подстилающего слоя | 20.857 | 563.54 | 0.35 | 11 754 | 740 | 7 | 4.84035 | 100.95518 |
|  |  |  | 35.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 22 309 | 2 913 | 2 496 |  | 395.54415 |
|  |  |  |  |  |  |  | 224 |  | 25.484647 |
|  | Раздел 7. МУСОР |
| 75. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 12.1437 | 42.36 | 32.48 | 515 | 46 | 394 | 0.5777 | 7.0154155 |
|  |  |  | 3.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.62 |
| 76. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 109.2933 | 3.58 | 3.12 | 392 |  | 341 |  |  |
|  |  |  |  | 0.29 |  |  | 32 | 0.024 | 2.6230392 |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.62 |
| 77. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 121.437 | 13.43 | 13.43 | 1 630 |  | 1 630 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.62 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  | 2 537 | 46 | 2 365 |  | 7.0154155 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 2.6230392 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 255 441 | 60 257 | 9 901 |  | 7771.5666 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 140 |  | 110.58163 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 250 359 | 59 697 | 7 005 |  | 7704.0883 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 101 |  | 107.3293 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 47 302 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=95 - по стр. 3, 10, 11, 15, 30, 50, 57-59; %=81 - по стр. 4, 5, 41, 42, 48, 49, 55; %=99 - по стр. 6, 7, 17-19, 22, 34, 45, 56; %=79 - по стр. 8, 63; %=80 - по стр. 12-14, 65; %=110 - по стр. 16; %=106 - по стр. 20, 23, 25, 28, 38; %=83 - по стр. 31, 43, 66-69; %=108 - по стр. 33; %=111 - по стр. 52, 61, 72-74; %=140 - по стр. 54; %=72 - по стр. 71) |  |  |  | 57 849 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2; %=47 - по стр. 3, 10, 11, 15, 30, 50, 59; %=60 - по стр. 4-7, 17-19, 22, 34, 41, 42, 45, 48, 49, 55, 56; %=50 - по стр. 8, 12-14, 63, 65; %=68 - по стр. 16; %=54 - по стр. 20, 23, 25, 28, 38; %=65 - по стр. 31, 43, 66-69; %=55 - по стр. 33, 57, 58; %=64 - по стр. 52, 61, 72-74; %=85 - по стр. 54; %=38 - по стр. 71) |  |  |  | 33 969 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 342 177 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 510 | 514 | 496 |  | 60.462942 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 0.6292973 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 39, 46) |  |  |  | 422 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 35, 39, 46) |  |  |  | 376 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 3 308 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 2 572 | 46 | 2 400 |  | 7.0154155 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 2.6230392 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 75, 76) |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 75, 76) |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 2 572 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 348 057 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 58 271 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 34 345 |  |  |  |  |