| Стройка: | ул. 10 Годовщины Окт., 47 |
| --- | --- |
| Объект: | 14Д_0106 Ремонтные работы по фасаду |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Буй, ул. 10 Годовщины Окт., 47 |
| Основание: Ведомость дефектов |
| Сметная стоимость: | 68.20 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.98 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7.58 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ТЕРр 53-1-1 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 4.012 | 130.94 | 49.64 | 525 | 326 | 199 | 12.3 | 49.3476 |
|  |  |  | 81.30 | 5.31 |  |  | 21 | 0.45 | 1.8054 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 243 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 066 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-20-1 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.6882 | 2 256.27 | 5.71 | 1 553 | 213 | 4 | 41.41 | 28.498362 |
|  |  |  | 308.92 | 0.81 |  |  | 1 | 0.08 | 0.055056 |
|  | Объем: (26.16+9.4)*2-1.15*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 178 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 870 |  |  |  |  |
| 3. | ТССЦ 101-1875 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -0.1266 | 10 080.00 |  | -1 276 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.6882)*(-0.184) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТССЦ 101-3741 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.09949 | 9 435.60 |  | 939 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.6882)*0.184/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 10-01-008-01 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Обшивка стен рубленых, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 4.012 | 3 666.83 | 77.29 | 14 711 | 1 377 | 310 | 46 | 184.552 |
|  |  |  | 343.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 1 462 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 737 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 16 911 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 53-11-1 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны | 3 | 148.02 |  | 444 | 185 |  | 8.27 | 24.81 |
|  |  |  | 61.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 159 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 733 |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 26-02-018-01 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.012 | 320.48 | 176.77 | 1 286 | 570 | 709 | 17.073475 | 68.498782 |
|  |  |  | 142.05 | 2.22 |  |  | 9 | 0.21875 | 0.877625 |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25*1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25*1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 521 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 345 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 152 |  |  |  |  |
| 8. | С113-9005-1 Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг | 108.324 | 5.37 |  | 582 |  |  |  |  |
|  | Объем: (4.012)*27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 9. | ТССЦпг 03-02-02-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.1083 | 30.69 | 30.69 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Объем: 401.2*0.27/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 10. | ТЕР 20-02-002-01 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка | 2 | 19.81 | 2.91 | 40 | 26 | 6 | 1.679 | 3.358 |
|  |  |  | 13.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 115.2% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70.55% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 301-4384 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х250 мм, шт. | 2 | 76.85 |  | 154 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 15-04-006-04 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 м2 покрытия | 4.012 | 160.80 | 2.45 | 645 | 634 | 10 | 18.768 | 75.297216 |
|  |  |  | 158.02 | 0.13 |  |  | 1 | 0.0125 | 0.05015 |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 297 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 542 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 15-04-025-01 (Постановление № 271-а от 29.06.2012) Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.012 | 1 315.69 | 8.68 | 5 279 | 2 144 | 35 | 67.298 | 269.99958 |
|  |  |  | 534.35 | 0.13 |  |  | 1 | 0.0125 | 0.05015 |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 2 027 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 1 003 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 309 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 56-2-2 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов | 0.0713 | 350.95 | 27.72 | 25 | 23 | 2 | 46.11 | 3.287643 |
|  |  |  | 323.23 | 9.44 |  |  | 1 | 0.93 | 0.066309 |
|  | Объем: 1.15*1.7*2+1.15*1.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 56-1-3 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах, 100 коробок | 0.04 | 520.45 |  | 21 | 21 |  | 72.79 | 2.9116 |
|  |  |  | 520.45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 10-01-034-05 (Постановление № 271-а от 29.06.2012) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.0713 | 12 704.90 | 588.33 | 906 | 118 | 42 | 215.6825 | 15.378162 |
|  |  |  | 1 649.97 | 22.33 |  |  | 2 | 2.2 | 0.15686 |
|  | Объем: 1.15*1.7*2+1.15*1.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 127 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 64 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 098 |  |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 203-0978 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2 | 7.13 | 2 765.14 |  | 19 715 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0713)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 10-01-035-02 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах, 100 п. м | 0.046 | 3 127.57 | 21.59 | 144 | 8 | 1 | 24.449 | 1.124654 |
|  |  |  | 182.39 | 0.64 |  |  |  | 0.0625 | 0.002875 |
|  | Объем: 1.15*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 157 |  |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 101-2904 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм, м | 5.06 | 124.78 |  | 631 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.046)*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 56-10-1 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | 0.0483 | 252.15 |  | 12 | 12 |  | 36.28 | 1.752324 |
|  |  |  | 252.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.1*1.15*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 56-9-3 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных, 100 коробок | 0.02 | 932.00 |  | 19 | 19 |  | 134.1 | 2.682 |
|  |  |  | 932.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 56-11-1 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Снятие наличников, 100 м наличников | 0.214 | 29.26 |  | 6 | 6 |  | 4.21 | 0.90094 |
|  |  |  | 29.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.1*2+1.15)*2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 09-04-012-01 (Постановление № 271-а от 29.06.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 4.83 | 70.82 | 22.96 | 342 | 116 | 111 | 2.76 | 13.3308 |
|  |  |  | 23.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.1*1.15*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 94 |  |  |  |  |
|  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 520 |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 203-8124 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм, шт. | 2 | 2 783.21 |  | 5 566 |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 09-04-012-02 (Постановление № 271-а от 29.06.2012) Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. | 2 | 15.34 | 3.59 | 31 | 22 | 7 | 1.2765 | 2.553 |
|  |  |  | 11.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
| 26. | ТССЦ 101-0961 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 2 | 381.16 |  | 762 |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 08-07-001-02 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.5517 | 715.49 | 7.26 | 3 257 | 1 719 | 33 | 50.025 | 227.69879 |
|  |  |  | 377.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (26.16+9.4)*2*6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 1 887 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 1 169 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 6 313 |  |  |  |  |
| 28. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.45 | 44.28 | 33.94 | 20 | 2 | 15 | 0.5777 | 0.259965 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 4.46*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 4.01 | 3.76 | 3.26 | 15 |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 1 | 0.024 | 0.09624 |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.46 | 14.03 | 14.03 | 63 |  | 63 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 56 420 | 7 541 | 1 563 |  | 976.24142 |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 3.160665 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 55 752 | 7 375 | 1 345 |  | 956.73965 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 3.064425 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 7 267 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 6; %=83 - по стр. 2; %=106.2 - по стр. 5, 16, 18; %=90 - по стр. 7; %=94.5 - по стр. 12, 13; %=82 - по стр. 14, 15, 20-22; %=109.8 - по стр. 27) |  |  |  | 7 336 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 6; %=65 - по стр. 2; %=53.55 - по стр. 5, 16, 18; %=59.5 - по стр. 7; %=46.75 - по стр. 12, 13; %=62 - по стр. 14, 15, 20-22; %=68 - по стр. 27) |  |  |  | 4 181 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 67 269 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 373 | 138 | 118 |  | 15.8838 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23, 25) |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 23, 25) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 585 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 194 | 26 | 6 |  | 3.358 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 10) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 10) |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 242 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 101 | 2 | 94 |  | 0.259965 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.09624 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 28, 29) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 28, 29) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 101 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 68 197 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 478 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 299 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист Л.Н. Чуманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |