| Стройка: | Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Пятницкая, д.11б |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Пятницкая, д.11б |
| Основание: Ведомость дефектов |
| Сметная стоимость: | 97.12 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.68 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 13.08 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. ФАСАД |
| 1. | ТЕРр 53-1-1 Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 1.39 | 130.94 | 49.64 | 182 | 113 | 69 | 12.3 | 17.097 |
|  |  |  | 81.30 | 5.31 |  |  | 7 | 0.45 | 0.6255 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 103 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 369 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 53-9-2 Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 270 мм, 100 м венца | 0.5665 | 8 345.09 | 500.10 | 4 727 | 1 638 | 283 | 378.08 | 214.18232 |
|  |  |  | 2 892.31 | 17.72 |  |  | 10 | 1.5 | 0.84975 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 1 417 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 1 154 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 7 298 |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 08-01-003-03 Разборка гидроизоляции стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3116 | 248.30 | 128.34 | 77 | 37 | 40 | 16.08 | 5.010528 |
|  |  |  | 119.96 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 143 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 08-01-003-03 Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3116 | 4 064.30 | 200.54 | 1 266 | 54 | 62 | 23.115 | 7.202634 |
|  |  |  | 172.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 362 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 26-01-041-01 Разборка утеплителя стен, 1 м3 изоляции | 13.9 | 158.86 | 34.72 | 2 208 | 1 725 | 483 | 14.536 | 202.0504 |
|  |  |  | 124.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0079:[ М-(111.72=1596.00*0.07) ]; ТССЦ 101-1805:[ М-(42.51=10899.99*0.0039) ]; ТССЦ 101-2066:[ М-(21.00=10.50*2) ]; ТССЦ 102-0025:[ М-(61.13=1222.64*0.05) ]; ТССЦ 104-0103:[ М-(974.51=994.40*0.98) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 1 553 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 035 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 796 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 26-01-041-01 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 13.9 | 469.06 | 54.25 | 6 520 | 2 480 | 754 | 20.8955 | 290.44745 |
|  |  |  | 178.45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 139*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0103:[ М-(974.51=994.40*0.98) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 2 232 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 488 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 10 240 |  |  |  |  |
| 7. | ТССЦ 104-0495 Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL, м3 | 13.622 | 1 292.46 |  | 17 606 |  |  |  |  |
|  | Объем: (13.9)*0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 10-01-012-01 Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1.39 | 3 360.70 | 58.55 | 4 671 | 438 | 81 | 41.745 | 58.02555 |
|  |  |  | 315.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 464 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 237 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 372 |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 15-04-025-01 Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.39 | 1 315.69 | 8.68 | 1 829 | 743 | 12 | 67.298 | 93.54422 |
|  |  |  | 534.35 | 0.13 |  |  |  | 0.0125 | 0.017375 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 706 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 349 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 884 |  |  |  |  |
| 10. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 10 | 1 079.81 | 28.92 | 10 798 | 2 481 | 289 | 35.39 | 353.9 |
|  |  |  | 248.08 | 4.70 |  |  | 47 | 0.43 | 4.3 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 2 174 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 1 770 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 14 742 |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.3536 | 155.63 |  | 55 | 55 |  | 22.82 | 8.069152 |
|  |  |  | 155.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 142 |  |  |  |  |
| 12. | ТССЦ 509-9900 Строительный мусор, т | 1.273 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3536 | 1 542.15 | 71.90 | 545 | 243 | 25 | 81.512 | 28.822643 |
|  |  |  | 686.33 | 38.15 |  |  | 13 | 3.475 | 1.22876 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 243 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 909 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.3536 | 339.69 | 26.45 | 120 | 11 | 9 | 4.29 | 1.516944 |
|  |  |  | 32.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 134 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.3536 | 983.37 | 1.83 | 348 | 62 | 1 | 23.6 | 8.34496 |
|  |  |  | 176.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 429 |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 15-04-014-03 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3536 | 632.93 | 5.53 | 224 | 22 | 2 | 7.751 | 2.7407536 |
|  |  |  | 63.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 255 |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.7436 | 715.49 | 7.26 | 1 248 | 659 | 13 | 50.025 | 87.22359 |
|  |  |  | 377.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 35.36+139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 725 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 448 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 421 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 52 424 | 10 761 | 2 123 |  | 1378.1781 |
|  |  |  |  |  |  |  | 77 |  | 7.021385 |
|  | Раздел 2. ОKHА |
| 18. | ТЕРр 53-1-4 (Применительно) Разборка каркаса деревянных стен из брусьев (перемычка), 100 м2 стен | 0.0122 | 649.36 | 316.56 | 8 | 4 | 4 | 51.2 | 0.62464 |
|  |  |  | 332.80 | 33.89 |  |  |  | 2.87 | 0.035014 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек | 0.0886 | 10 389.37 | 65.99 | 920 | 111 | 6 | 165.88 | 14.696968 |
|  |  |  | 1 252.39 | 4.14 |  |  |  | 0.47 | 0.041642 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 78 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 093 |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.0115 | 1 565.59 | 230.73 | 18 | 15 | 3 | 188.54 | 2.16821 |
|  |  |  | 1 334.86 | 78.56 |  |  | 1 | 7.74 | 0.08901 |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов | 0.0115 | 12 704.90 | 588.33 | 146 | 19 | 7 | 215.6825 | 2.4803488 |
|  |  |  | 1 649.97 | 22.33 |  |  |  | 2.2 | 0.0253 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
| 22. | С203-0957-1 (Прайс-лист) Блок оконный пластиковый 1400х820, шт | 1 | 1 456.73 |  | 1 457 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =9712/1.18/5.65 |
| 23. | ТЕР 10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м | 0.0156 | 5 878.37 | 33.75 | 92 | 3 | 1 | 24.587 | 0.3835572 |
|  |  |  | 183.41 | 0.89 |  |  |  | 0.0875 | 0.001365 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 101-2912 Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм, м | 1.56 | 361.94 |  | 565 |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.0152 | 11 353.10 | 55.19 | 173 | 23 | 1 | 191.4405 | 2.9098956 |
|  |  |  | 1 537.26 | 1.01 |  |  |  | 0.1 | 0.00152 |
|  | Объем: (1.4+0.82*2)*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.0738 | 8 997.59 | 28.44 | 664 | 71 | 2 | 129.6625 | 9.5690925 |
|  |  |  | 967.29 | 2.95 |  |  |  | 0.25 | 0.01845 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 780 |  |  |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -0.0577 | 10 080.00 |  | -582 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0738)*(-0.782) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.0453 | 9 435.60 |  | 427 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0738*0.782)/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 3 888 | 246 | 24 |  | 32.832712 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.212301 |
|  | Раздел 3. ДВЕРИ |
| 29. | ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0591 | 966.41 | 230.73 | 57 | 43 | 14 | 103.91 | 6.141081 |
|  |  |  | 735.68 | 78.56 |  |  | 5 | 7.74 | 0.457434 |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 133 |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 5.91 | 70.82 | 22.96 | 419 | 141 | 136 | 2.76 | 16.3116 |
|  |  |  | 23.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 114 |  |  |  |  |
|  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72% |  |  | 102 |  |  |  |  |
|  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 635 |  |  |  |  |
| 31. | ТССЦ 203-8115 Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1900 мм, шт. | 1 | 2 726.11 |  | 2 726 |  |  |  |  |
| 32. | ТССЦ 203-8123 Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм, шт. | 2 | 2 949.72 |  | 5 899 |  |  |  |  |
| 33. | ТЕР 09-04-012-02 Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. | 3 | 15.34 | 3.59 | 46 | 33 | 11 | 1.2765 | 3.8295 |
|  |  |  | 11.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72% |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 34. | ТССЦ 101-0961 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 3 | 381.16 |  | 1 143 |  |  |  |  |
| 35. | ТССЦ 101-0951 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл. | 3 | 82.35 |  | 247 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 10 537 | 217 | 161 |  | 26.282181 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.457434 |
|  | Раздел 4. ЦОКОЛЬ |
| 36. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.1986 | 155.63 |  | 31 | 31 |  | 22.82 | 4.532052 |
|  |  |  | 155.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 37. | ТССЦ 509-9900 Строительный мусор, т | 0.715 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1986)*100*0.02*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1986 | 1 542.15 | 71.90 | 306 | 136 | 14 | 81.512 | 16.188283 |
|  |  |  | 686.33 | 38.15 |  |  | 8 | 3.475 | 0.690135 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 137 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 68 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 510 |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.1986 | 339.69 | 26.45 | 67 | 6 | 5 | 4.29 | 0.851994 |
|  |  |  | 32.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.1986 | 983.37 | 1.83 | 195 | 35 |  | 23.6 | 4.68696 |
|  |  |  | 176.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 241 |  |  |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-014-03 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1986 | 632.93 | 5.53 | 126 | 13 | 1 | 7.751 | 1.5393486 |
|  |  |  | 63.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 42. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.1812 | 8 997.59 | 28.44 | 1 630 | 175 | 5 | 129.6625 | 23.494845 |
|  |  |  | 967.29 | 2.95 |  |  | 1 | 0.25 | 0.0453 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 190 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 97 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 917 |  |  |  |  |
| 43. | ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -0.1417 | 10 080.00 |  | -1 428 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1812)*(-0.782) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.1113 | 9 435.60 |  | 1 050 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1812*0.782)/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 1 977 | 396 | 25 |  | 51.293483 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.735435 |
|  | Раздел 5. КРЫЛЬЦО |
| 45. | ТЕР 10-01-052-03 Разборка крылец, 1 м2 горизонтальной проекции | 3.06 | 81.34 | 27.41 | 249 | 165 | 84 | 6.792 | 20.78352 |
|  |  |  | 53.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 89 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 513 |  |  |  |  |
| 46. | ТЕР 10-01-052-03 Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции | 3.06 | 387.52 | 42.83 | 1 186 | 237 | 131 | 9.7635 | 29.87631 |
|  |  |  | 77.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 251 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 128 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 565 |  |  |  |  |
| 47. | ТЕР 01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.0151 | 925.47 |  | 14 | 14 |  | 135.7 | 2.04907 |
|  |  |  | 925.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 72% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 48. | ТЕР 08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания | 0.144 | 142.46 | 44.00 | 21 | 3 | 6 | 2.645 | 0.38088 |
|  |  |  | 18.92 | 3.33 |  |  |  | 0.3625 | 0.0522 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 49. | ТЕР 08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания | 0.072 | 279.64 | 72.08 | 20 | 1 | 5 | 2.76 | 0.19872 |
|  |  |  | 19.73 | 6.08 |  |  |  | 0.675 | 0.0486 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 50. | ТЕР 06-01-001-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.013 | 60 976.86 | 3 153.99 | 793 | 60 | 41 | 615.825 | 8.005725 |
|  |  |  | 4 594.05 | 419.51 |  |  | 5 | 35.6125 | 0.4629625 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 891 |  |  |  |  |
| 51. | ТЕР 06-01-015-07 Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т | 0.007 | 8 133.14 | 42.48 | 57 | 14 |  | 248.193 | 1.737351 |
|  |  |  | 1 970.65 | 2.21 |  |  |  | 0.1875 | 0.0013125 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 52. | ТЕРр 53-5-4 Ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из брусьев, 100 м элемента | 0.049 | 5 545.54 | 48.16 | 272 | 129 | 2 | 351.6 | 17.2284 |
|  |  |  | 2 622.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 473 |  |  |  |  |
| 53. | ТЕРр 53-5-2 Ремонт каркасных стен со сменой обвязки из брусьев, 100 м элемента | 0.051 | 7 434.33 | 74.74 | 379 | 159 | 4 | 418.5 | 21.3435 |
|  |  |  | 3 122.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 137 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 627 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  | 2 991 | 782 | 273 |  | 101.60348 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.565075 |
|  | Раздел 6. ОТМОСТКА |
| 54. | ТЕР 01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.0968 | 804.76 |  | 78 | 78 |  | 118 | 11.4224 |
|  |  |  | 804.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 72% |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 164 |  |  |  |  |
| 55. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.84 | 139.28 | 36.34 | 674 | 143 | 176 | 3.9215 | 18.98006 |
|  |  |  | 29.61 | 3.30 |  |  | 16 | 0.375 | 1.815 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 111% |  |  | 176 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 64% |  |  | 102 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 952 |  |  |  |  |
| 56. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 4.84 | 309.90 | 67.41 | 1 500 | 161 | 326 | 4.2895 | 20.76118 |
|  |  |  | 33.25 | 6.05 |  |  | 29 | 0.6875 | 3.3275 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 111% |  |  | 211 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 64% |  |  | 122 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 833 |  |  |  |  |
| 57. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство отмостки из бетона, 1 м3 подстилающего слоя | 4.84 | 558.86 | 0.30 | 2 705 | 149 | 1 | 4.209 | 20.37156 |
|  |  |  | 30.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 111% |  |  | 165 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 64% |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 966 |  |  |  |  |
| 58. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.621 | 44.28 | 33.94 | 27 | 2 | 21 | 0.5777 | 0.3587517 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 59. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 5.589 | 3.76 | 3.26 | 21 |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 2 | 0.024 | 0.134136 |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 60. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 6.21 | 14.03 | 14.03 | 87 |  | 87 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  | 5 092 | 533 | 629 |  | 71.893952 |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 |  | 5.276636 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 76 909 | 12 935 | 3 235 |  | 1662.0839 |
|  |  |  |  |  |  |  | 144 |  | 14.268266 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 76 309 | 12 759 | 2 962 |  | 1641.5841 |
|  |  |  |  |  |  |  | 142 |  | 14.13413 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 12 057 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2, 10, 18, 19, 52, 53; %=110 - по стр. 3, 4, 17, 48, 49; %=90 - по стр. 5, 6; %=106 - по стр. 8, 21, 23, 45, 46; %=95 - по стр. 9, 13, 16, 25, 38, 41, 50, 51; %=99 - по стр. 11, 20, 29, 36; %=80 - по стр. 14, 15, 39, 40; %=108 - по стр. 26, 42; %=72 - по стр. 47, 54; %=111 - по стр. 55-57) |  |  |  | 11 911 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 10, 18, 19, 52, 53; %=68 - по стр. 3, 4, 17, 48, 49; %=60 - по стр. 5, 6, 11, 20, 29, 36; %=54 - по стр. 8, 21, 23, 45, 46; %=47 - по стр. 9, 13, 16, 25, 38, 41; %=50 - по стр. 14, 15, 39, 40; %=55 - по стр. 26, 42, 50, 51; %=38 - по стр. 47, 54; %=64 - по стр. 55-57) |  |  |  | 8 035 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 96 255 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 465 | 174 | 147 |  | 20.1411 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 33) |  |  |  | 141 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 30, 33) |  |  |  | 125 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 731 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 135 | 2 | 126 |  | 0.3587517 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.134136 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 58, 59) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 58, 59) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 135 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 97 121 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 12 052 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 160 |  |  |  |  |