Приложение № 6

к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 57 строение 1

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 1.2 | Местоположение | г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 57 строение 1 |
| 1.3 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 1.4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 1.7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 1.8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |
| 1.9 | Сроки производства работ (количество календарных дней) | Не более 60 календарных дней |
| 1.10 | Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ | 1 100 280 рублей |

- Технические условия и требования

- В многоквартирном жилом расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 57 А необходимо выполнить капитальный ремонт скатной крыши. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного дома:

-  действующих СНиП, ВСН, МДС.

- Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

- На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото-фиксацией.

- Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.

- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной крыши

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, стали | м2 | 419.4 |
| Устройство кровель из листовой стали с настенными желобами | м2 | 419.4 |
| Разборка отливов, свесов из оцинкованной стали | м.п. | 38.26 |
| Разборка деревянной обрешетки из бруса 50х70мм с прозорами | м2 | 419.4 |
| Устройство обрешетки из досок толщ. 50 мм с прозорами | м2 | 311.4 |
| Устройство обрешетки из досок толщ. 50 мм сплошным настилом | м2 | 108.00 |
| Замена стропильных ног 50х200х2шт*16 шт | м.п. | 105.28 |
| Замена затяжек 50х200х4000мм | шт | 8 |
| Замена конькового бруса 200х200мм | мп | 17.48 |
| Замена стоек 200х200х1700мм | шт | 4 |
| Добавление стропильных ног 50х200х2шт*24шт. Добавление затяжек 50х200х4000мм*12шт | м3 | 3.6384 |
| Укрепление узлов скобами | шт | 2 |
| Разборка слухового окна | шт | 2 |
| Устройство слухового окна с устройством жалюзийной решетки | шт | 1 |
| Масляная окраска оконного блока | м2 | 1.68 |
| Обивка стенок слухового окна сталью оцинкованной толщиной 0.55 мм | м2 | 4.34 |
| Разборка фронтонов | м2 | 22.36 |
| Устройство фронтонов | м2 | 22.36 |
| Масляная окраска фронтона | м2 | 22.36 |
| Разборка оконного блока | м2 | 2.8 |
| Установка оконного блока | м2 | 2.8 |
| Масляная окраска оконного блока | м2 | 4.48 |
| Разборка подстилающих слоев шлаковых | м3 | 60.79 |
| Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 303.96 |
| Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006) | м3 | 60.79 |
| Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 303.96 |
| Устройство ходов | мп | 62.40 |
| Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом | м2 | 419.40 |
| Устройство подшива карнизного свеса по фронтону | м2 | 20.61 |
| Масляная окраска подшива по фронтону и свесов | м2 | 69.09 |
| Выведение труб канализации d100 мм выше кровли | шт | 2 |
| Утепление труб канализации (4шт.) d100мм и вентиляции (1 шт.) d20мм минватой толщ.100мм | м3 | 0.1947 |
| Обивка кровельной сталью труб вентиляции и канализации(выше кровли) | м2 | 20.96 |
| Установка колпаков над шахтами прямоугольного сечения | шт | 13 |
| Смена воронок водосточных | шт | 6 |
| Смена прямых звеньев труб водосточных | м | 39 |
| Смена колен водосточных труб | шт | 18 |
| Смена отливов | шт | 6 |
| Смена ухватов | шт | 36 |
| Устройство снегозадержания | м.п. | 63.8 |
| масляная окраска ограждения кровли | м2 | 31.9 |
| Устройство и разборка инвентарных лесов | м2 | 533.00 |
| Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 3.19 |
| Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 28.7 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 31.89 |

- Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта, согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.

- Утеплитель:

прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м*С)

водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

группа горючести НГ

- Состав огнебиозащитный

5. Качество работ:

1.  Работы выполняются на крыше многоквартирного дома в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.

2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны обязательно иметь двойной фальц.

3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.

5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, мауэрлатом и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

6. Общие организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото-фиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшим работам не приступать.